## Slide 1: Podpora inteligentného riadenia energetických sietí
Bc. Omar Al-Shafe’i
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. shafei2@uniba.sk

## Slide 2: Podpora inteligentného riadenia energetických sietí
Súčasný stav v oblasti energetiky
  Integrácia obnoviteľných zdrojov energie (napr. fotovoltaiky), úložísk energie (batérií) a elektromobilov vnáša do systému nestabilitu
  Jednosmerná sieť, kde sa energia od veľkých výrobcov elektriny dodáva spotrebiteľom, sa mení na obojsmernú sieť, kde odberatelia sa vďaka obnoviteľným zdrojom stávajú aj drobnými výrobcami nazývanými prosumeri
Riešením sú inteligentné, tzv. smart siete
  Predpokladajú aktívnu účasť spotrebiteľov, ktorí budú ochotní poskytnúť podporné služby, teda znížiť spotrebu prípadne zvýšiť výrobu vtedy, keď to sieť potrebuje
  Aj malí spotrebitelia resp. prosumeri môžu poskytnúť podporné služby a to prostredníctvom agregátorov flexibility, ktorým delegujú práva riadiť ich odber resp. dodávku energie
  Agregátori flexibility
    spravujú podporné služby väčšieho množstva drobných spotrebiteľov/prosumerov
    Obchodujú s elektrickou energiou, sú napojení na spotové trhy – kupujú energiu, keď je najlacnejšia a predávajú ju, keď je najdrahšia
    vďaka inteligentným algoritmom a dátovej analýze dokáže optimalizovať tok energie

## Slide 3: Podpora inteligentného riadenia energetických sietí
Cieľ práce
  Navrhnúť a overiť model práce agregátora flexibility pre zvolený typ prosumerov (napr. vlastníkov elektromobilov)
Metódy
  Optimalizačné metódy
  Metódy strojového učenia –neurónové siete

## Slide 4: Cieľ a teoretické východisko práce:
Navrhnúť a overiť model práce agregátora flexibility pre zvolený typ prosumerov (napr. vlastníkov elektromobilov)
Z. J. Lee, D. Johansson and S. H. Low, "ACN-Sim: An Open-Source Simulator for Data-Driven Electric Vehicle Charging Research," 2019 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids (SmartGridComm), Beijing, China, 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/SmartGridComm.2019.8909765.
Článok rieši simulátor, ktorý pomocou agregátora flexibilita koordinuje pridelovanie energie elektrickým vozidlám vďaka scheduling algoritmom.
Agregátor flexibility v tomto prípade agreguje flexibilitu poskytnutú majiteľmi elektrických áut
Využíva pritom metódy konvexnej optimalizácie.

## Slide 5: Dáta
Dáta sú ACN data (https://ev.caltech.edu/dataset) a obsahujú záznamy nabíjaní elektrických áut. Každý záznam obsahuje príchod auta do siete, odchod auta zo siete, množstvo požadovanej energie a rýchlosť nabíjania.

## Slide 6: Čiastkový problém
Čiastkovým problémom riešenia úlohy je nájdenie optimálneho rozvrhu (schedulu) nabíjania elektrických áut.
Existujú viaceré algoritmy na riešenie tejto čiastkovej úlohy ako napríklad Early Deadline First (EDF), Least Laxity First (LLF), Round Robin a ďalšie.
My tento čiastkový problém riešime pomocou algoritmu Least Laxity First.
Least Laxity First funguje tak, že pre každé auto vypočíta jeho laxitu = zostávajúci čas na nabíjanie – požadované množstvo energie/maximálna rýchlosť nabíjania. Least Laxity First algoritmus postupne prideľuje energiu elektrickým autám od najnižšej laxity po najvyššiu laxitu.

## Slide 7: Riešenie čiastkového problému
Najskôr vypočítame laxitu pre každé elektrické auto. Potom následne pridelujeme energiu autám na základe ich laxity. Dostaneme viacero možných rozvrhov nabíjania energie.
Optimálny rozvrh nabíjania nájdeme tak, že porovnáme celkové ceny za energiu všetkých rozvrhov nabíjania a ten rozvrh s najnižšími nákladmi bude optimálny rozvrh.
Zistíme , že na ľavo je optimálny rozvrh (cena = 33) a napravo nie je optimálny (cena = 47) :
:

## Slide 8: Čo sa nám podarilo
Doteraz sa nám podarilo zistiť viacero rozvrhov nabíjania energie elektrických áut. Vieme pomocou porovnania ich celkových nákladov získať optimálny rozvrh nabíjania áut.
Výstup programu je plán nabíjania optimálneho modelu a aj jeho plán platieb za energiu. Program a iné veci k práci sú dostupné na stránke: https://omar-687.github.io/diplomovka/

## Slide 9: Literatúra
Z. J. Lee, D. Johansson and S. H. Low, "ACN-Sim: An Open-Source Simulator for Data-Driven Electric Vehicle Charging Research," 2019 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids (SmartGridComm), Beijing, China, 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/SmartGridComm.2019.8909765.
Zachary J. Lee, Tongxin Li, and Steven H. Low. 2019. ACN-Data: Analysis and Applications of an Open EV Charging Dataset. In Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Future Energy Systems (e-Energy '19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 139–149. https://doi.org/10.1145/3307772.3328313
G. Lee, T. Lee, Z. Low, S. H. Low, and C. Ortega, “Adaptive Charging Network for Electric Vehicles,” in 2016 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing, Dec. 2016.
Vijayshree Shinde and Seema C. Comparison of real time task scheduling algorithms.International Journal of Computer Applications, 158:37–41, 01 2017.
Chen, Niangjun, Christian Kurniawan, Yorie Nakahira, Lijun Chen, and Steven H. Low. "Smoothed least-laxity-first algorithm for EV charging." arXiv preprint arXiv:2102.08610 (2021).